國立臺灣大學實驗場所公共空間檢查表

環安衛中心 93.6.

學院　　     　系所　　　  　館                 檢查日期：

| No. | 檢查項目 | 不合格之樓層/區域 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）滅火器 |
| 1 | 滅火器應明顯標示 |  |  |
| 2 | 滅火器周圍不得堆置雜物 |  |  |
| 3 | 滅火器應於使用期限內 |  |  |
| （二）消防栓 |
| 1 | 消防栓應明顯標示 |  |  |
| 2 | 消防栓周圍不得堆置雜物 |  |  |
| 3 | 消防栓之水袋應整齊排列 |  |  |
| 4 | 消防栓可正常出水 |  |  |
| （三）緊急照明燈 |
| 1 | 緊急照明燈應插上插頭 |  |  |
| 2 | 緊急照明燈可正常運作 |  | 插頭拔除時燈亮 |
| （四）緊急沖淋設備 |
| 1 | 緊急沖淋設備應定期保養，保持正常運作 |  |  |
| 2 | 緊急沖眼器水壓適當 |  | 兩水柱交聚一點 |
| 3 | 緊急沖眼器水質堪用 |  | 無雜質 |
| （五）走道及樓梯 |
| 1 | 走道及樓梯應保持整潔 |  |  |
| 2 | 走道應保持不易滑倒或絆倒之狀況 |  |  |
| 3 | 走道之寬度不得小於1.2公尺 |  |  |
| 4 | 人員有墜落之虞時應張掛安全網 |  |  |
| 5 | 安全門、安全梯及逃生路線應明顯標示 |  |  |
| 6 | 安全門應保持關閉但不可上鎖 |  |  |
| 7 | 緩降機應定期保養，保持堪用狀態 |  |  |
| （六）電氣 |
| 1 | 配電箱應有護蓋，不得裸露 |  |  |
| 2 | 配電箱應標示電壓、電流及分路 |  |  |
| 3 | 配電箱周圍不得堆置雜物 |  |  |
| 4 | 變電室內不得堆放與電路無關之雜物 |  |  |
| 5 | 插座不得任意使用轉接頭且外觀正常 |  | 無裂開、焦黑、生鏽等現象 |
| （七）通風 |
| 1 | 空氣應保持流通，必要時須裝置機械通風設備，以有效改善通風狀況 |  |  |
| 2 | 通風管道應定期維護，避免因累積易燃物質造成火災 |  |  |
| （八）飲水機 |
| 1 | 飲水機應定期維護並製備紀錄 |  |  |
| 2 | 飲水機之設置點應遠離非必要之電路，以免感電 |  |  |
| （九）資源回收 |
| 1 | 資源回收點應保持整潔 |  |  |
| 2 | 資源回收分類應確實 |  |  |
| 其他事項與建議： |