「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」之「自動檢查」項目一覽表

環安衛中心93.7.

| No. | 機械設備名稱 | 檢查類別 | 檢查週期 | 檢查項目 | 法規條號 | 紀錄保存年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 電氣機車、蓄電池機車、電車及蓄電池電車 | 定期檢查 | 每三年 | 整體檢查。 | 13 | 三年 |
|  |  | 定期檢查 | 每年 | 電動機、控制裝置、制動器、自動遮斷器、車架、連結裝置、蓄電池、避雷器、配線、接觸器具及各種儀表之有無異常。 | 13 | 三年 |
|  |  | 定期檢查 | 每月 | 電路、制動器及連結裝置之有無異常。 | 13 | 三年 |
| 2 | 內燃機車及內燃動力車 | 定期檢查 | 每三年 | 整體檢查。 | 13 | 三年 |
|  |  | 定期檢查 | 每月 | 制動器及連結裝置有無異常。 | 13 | 三年 |
| 3 | 蒸氣機車 | 定期檢查 | 每三年 | 整體檢查。 | 13 | 三年 |
|  |  | 定期檢查 | 每年 | 氣缸、閥、蒸氣管、調壓閥、安全閥及各種儀表之有無異常。 | 13 | 三年 |
|  |  | 定期檢查 | 每月 | 火室、易熔栓、水位計、給水裝置、制動器及連結裝置之有無異常。 | 13 | 三年 |
| 4 | 一般車輛 | 定期檢查 | 每三個月 | 車輛各項安全性能。 | 14 | 三年 |
|  |  | 作業檢點 | 每日作業前 | 1.制動器、連結裝置、各種儀器之有無異常。 2.蓄電池、配線、控制裝置之有無異常。 | 50 | -- |
| 5 | 頂高機 | 定期檢查 | 每三個月 | 整體檢查。 | 15 | 三年 |
| 6 | 車輛系營建機械 | 定期檢查 | 每年 | 整體檢查。 | 16 | 三年 |
|  |  | 定期檢查 | 每月 | 1.制動器、離合器、操作裝置及作業裝置之有無異常。 2.鋼索及鏈等之有無損傷。 3.吊斗之有無損傷。 | 16 | 三年 |
| 7 | 堆高機 | 定期檢查 | 每年 | 整體檢查。 | 17 | 三年 |
|  |  | 定期檢查 | 每月 | 1.制動裝置、離合器及方向裝置。 2.積載裝置及油壓裝置。 3.頂蓬及桅桿。 | 17 | 三年 |
| 8 | 動力驅動之離心機械 | 定期檢查 | 每年 | 1.回轉體。 4.外殼。 2.主軸軸承。 5.配線、接地線、電源開關。 3.制動器。 6.設備之附屬螺栓。 | 18 | 三年 |
| 9 | 固定式起重機 | 定期檢查 | 每年 | 整體檢查。 | 19 | 三年 |
|  |  | 定期檢查 | 每月 | 1.過捲預防裝置、警報裝置、制動器、離合器及其他安全裝置有無異常。 2.鋼索及吊鏈有無損傷。 3.吊鉤、抓斗等吊具有無損傷。 4.配線、集電裝置、配電盤、開關及控制裝置有無異常 5.對於纜索固定式起重機之鋼纜等及絞車裝置有無異常。 | 19 | 三年 |
|  |  | 作業檢點 | 每日作業前 | 1.過捲預防裝置、制動器、離合器及控制裝置性能。 2.直行軌道及吊運車橫行之導軌狀況。 3.鋼索運行狀況。 | 52 | -- |
| 10 | 移動式起重機 | 定期檢查 | 每年 | 整體檢查。 | 20 | 三年 |
|  |  | 定期檢查 | 每月 | 1.過捲預防裝置、警報裝置、制動器、離合器及其他安全裝置有無異常。 2.鋼索及吊鏈有無損傷。 3.吊鉤、抓斗等吊具有無損傷。 4.配線、集電裝置、配電盤、開關及控制裝置有無異常 | 20 | 三年 |
|  |  | 作業檢點 | 每日作業前 | 過捲預防裝置、過負荷警報裝置、制動器、離合器、控制裝置及其他警報裝置之性能實施檢點。 | 53 | -- |
| 11 | 人字臂起重桿 | 定期檢查 | 每年 | 整體檢查。 | 21 | 三年 |
|  |  | 定期檢查 | 每月 | 過捲預防裝置、制動器、離合器及其他安全裝置有無異常。 捲揚機之安置狀況。 鋼索有無損傷。 導索之結頭部分有無損傷。 吊鉤、抓斗等吊具有無損傷。 配線、開關及控制裝置有無異常。 | 21 | 三年 |
|  |  | 作業檢點 | 每日作業前 | 1.過捲預防裝置、制動器、離合器及控制裝置性能。 2.鋼索通過部分狀況。 | 54 | -- |
| 12 | 升降機 | 定期檢查 | 每年 | 整體檢查。 | 22 | 三年 |
|  |  | 定期檢查 | 每月 | 1.終點極限開關、緊急停止裝置、制動器、控制裝置及其他安全裝置有無異常。 2.鋼索或吊鏈有無損傷。 3.導軌之狀況。 4.設置於室外之升降機者，為導索結頭部分有否異常。 | 22 | 三年 |
| 13 | 營建用提升機 | 定期檢查 | 每月 | 1.制動器及離合器有無異常。 2.捲揚機之安裝狀況。 3.鋼索有無損傷。 4.導索之固定部位有無異常。 | 23 | 三年 |
|  |  | 作業檢點 | 每日作業前 | 1.制動器及離合器性能。 2.鋼索通過部分狀況。 | 55 | -- |
| 14 | 吊 籠 | 定期檢查 | 每月 | 1.過捲預防裝置、制動器、控制裝置及其他安全裝置有無異常。 2.吊臂、伸臂及工作台有無損傷。 3.升降裝置、配線、配電盤有無異常。 | 24 | 三年 |
|  |  | 作業檢點 | 每日作業前 | 1.鋼索及其緊結狀態有無異常。 2.扶手等有無脫離。 3.過捲預防裝置、制動器、控制裝置及其他安全裝置之機能有無異常。 4.升降裝置之檔齒機能。 5.鋼索通過部分狀況。 | 56 | -- |
| 15 | 簡易提升機 | 定期檢查 | 每年 | 整體檢查。 | 25 | 三年 |
|  |  | 定期檢查 | 每月 | 1.過捲預防裝置、制動器、控制裝置及其他安全裝置有無異常。 2.鋼索及吊鏈有無損傷。 3.導軌狀況。 | 25 | 三年 |
|  |  | 作業檢點 | 每日作業前 | 制動性能。 | 57 | -- |
| 16 | 起重機械使用之吊掛用鋼索、吊鏈、纖維索、吊鉤、吊索、鏈環等用具 | 作業檢點 | 每日作業前 | 作業前之檢點。 | 58 | -- |
| 17 | 動力驅動之衝剪機械 | 定期檢查 | 每年 | 1.離合器及制動裝置。 2.曲柄軸、飛輪、滑塊、連結螺栓及連桿。 3.止複變裝置及緊急制動器。 4.電磁閥、減壓閥及壓力表。 5.配線及開關。 | 26 | 三年 |
|  |  | 作業檢點 | 每日作業前 | 1.離合器及制動裝置。 2.曲柄軸、飛輪、滑塊連桿、連接螺栓之有無鬆懈狀況 3.止複變裝置及緊急制動裝置之機能。 4.安全裝置之性能。 5.電氣、儀錶。 | 59 | -- |
| 18 | 乾燥設備及其附屬設備 | 定期檢查 | 每年 | 1.內面、外面及外部之棚櫃等有無損傷、變形或腐蝕。 2.危險物之乾燥設備中，排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備有無異常 3.使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥設備，燃燒室或點火處之換氣設備有無異常。 4.窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部有無異常。 5.內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常。 6.設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常。 | 27 | 三年 |
| 19 | 乙炔熔接裝置（除配管埋設於地下之部份外） | 定期檢查 | 每年 | 裝置之損傷、變形、腐蝕等及其性能。 | 28 | 三年 |
| 20 | 氣體集合熔接裝置（除配管埋設於地下之部分外） | 定期檢查 | 每年 | 裝置之損傷、變形、腐蝕等及其性能。 | 29 | 三年 |
| 21 | 高壓電氣設備 | 定期檢查 | 每年 | 1.高壓受電盤及分電盤（含各種電驛、儀表及其切換開關等）之動作試驗。 2.高壓用電設備絕緣情形：接地電阻及其他安全設備狀況。 3.自備屋外高壓配電線路情況。 | 30 | 三年 |
| 22 | 低壓電氣設備 | 定期檢查 | 每年 | 1.低壓受電盤及分電盤（含各種電驛、儀表及其切換開關等）之動作試驗。 2.低壓用電設備絕緣情形：接地電阻及其他安全設備狀況。 3.自備屋外低壓配電線路情況。 | 31 | 三年 |
| 23 | 鍋 爐 | 定期檢查 | 每月 | 1.鍋爐本體有無損傷。 2.燃燒裝置： 油加熱器及燃料輸送裝置有無損傷。 噴燃器有無損傷及污髒。 過濾器有無堵塞或損傷。 燃燒器瓷質部及爐壁有無污髒及損傷。 加煤機及爐篦有無損傷。 煙道有無洩漏、損傷及風壓異常。 3.自動控制裝置： 自動起動停止裝置、火燄檢出裝置、燃料切斷裝置、水位調節裝置、壓力調節裝置機能有無異常。 電氣配線端子有無異常。 4.附屬裝置及附屬品： 給水裝置有無損傷及作動狀態。 蒸氣管及停止閥有無損傷及保溫狀態。 空氣預熱器有無損傷。 水處理裝置機能有無異常。 | 32 | 三年 |
| 24 | 高壓氣體特定設備、高壓氣體容器及第一種壓力容器 | 定期檢查 | 每月 | 本體有無損傷、變形。 蓋板螺栓有無損耗。 管及閥等有無損傷、洩漏。 壓力表及溫度計及其他安全裝置有無損傷。 平台支架有無嚴重腐蝕。 | 33 | 三年 |
| 25 | 小型鍋爐 | 定期檢查 | 每年 | 1.本體有無損傷。 2.燃燒裝置有無異常。 3.自動控制裝置有無異常。 4.附屬裝置及附屬品性能是否正常。 5.其他保持性能之必要事項。 | 34 | 三年 |
| 26 | 第二種壓力容器 | 定期檢查 | 每年 | 1.內面及外面有無顯著損傷、裂痕、變形及腐蝕。 2.蓋、凸緣、閥、旋塞等有無異常。 3.安全閥、壓力表與其他安全裝置之性能有無異常。 4.其他保持性能之必要事項。 | 35 | 三年 |
|  |  | 重點檢查 | 初次使用時 | 1.確認胴體、端板之厚度是否與製造廠所附資料符合。 2.確認安全閥吹洩量是否足夠。 3.各項尺寸、附屬品與附屬裝置是否與容器明細表符合 4.經實施耐壓試驗無局部性之膨出、伸長或洩漏之缺陷 5.其他保持性能之必要事項。 | 45 | 三年 |
| 27 | 小型壓力容器 | 定期檢查 | 每年 | 1.本體有無損傷。 2.蓋板螺栓有無異常。 3.管及閥等有無異常。 4.其他保持性能之必要事項。 | 36 | 三年 |
| 28 | 高壓氣體儲存能力在一百立方公尺或一公噸以上之儲槽 | 定期檢查 | 每年 | 沈陷狀況 | 37 | 三年 |
| 29 | 特定化學設備或其附屬設備 | 定期檢查 | 每二年 | 1.特定化學設備或其附屬設備(不含配管)。 內部有無足以形成其損壞原因之物質存在。 內面及外面有無顯著損傷、變形及腐蝕。 蓋、凸緣、閥、旋塞等之狀態。 安全閥、緊急遮斷裝置與其他安全裝置及自動警報裝置之性能。 冷卻、攪拌、壓縮、計測及控制等性能。 備用動力源之性能。 其他為防止丙類第一種物質或丁類物質之漏洩之必要事項。 2.配管： 熔接接頭有無損傷、變形及腐蝕。 凸緣、閥、旋塞等之狀態。 接於配管之供為保溫之蒸氣管接頭有無損傷、變形或腐蝕。 | 38 | 三年 |
|  |  | 重點檢查 | 開始使用、改造、修理時 | 1.特定化學設備或其附屬設備（不含配管）： （1）內部有無足以形成其損壞原因之物質存在。 （2）內面及外面有無顯著損傷、變形及腐蝕。 （3）蓋、凸緣、閥、旋塞等之狀態。 （4）安全閥、緊急遮斷裝置與其他安全裝置及自動警報裝置之性能。 （5）冷卻、攪拌、壓縮、計測及控制等性能。 （6）備用動力源之性能。 （7）其他為防止丙類第一種物質或丁類物質之漏洩之必要事項。 2.配管： （1）熔接接頭有無損傷、變形及腐蝕。 （2）凸緣、閥、旋塞等之狀態。 （3）接於配管之蒸氣管接頭有無損傷、變形或腐蝕。 | 49 | 三年 |
| 30 | 化學設備及其附屬設備 | 定期檢查 | 每二年 | 1.內部是否有可能造成爆炸或火災之虞之情形。 2.內部及外部是否有顯著之損傷、變形及腐蝕。 3.蓋板、凸緣、閥、旋塞等之狀態。 4.安全閥或其他安全裝置、壓縮裝置、計測裝置之性能。 5.冷卻裝置、攪拌裝置、壓縮裝置、計測裝置及控制裝置之性能。 6.預備電源或其代用裝置之性能。 7.前項各款外，防止爆炸或火災之必要事項。 | 39 | 三年 |
| 31 | 局部排氣裝置、空氣清淨裝置及吹吸型換氣裝置 | 定期檢查 | 每年 | 1.氣置、導管及排氣之磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況及程度。 2.導管或排氣機之塵埃聚積狀況。 3.排氣機之注油潤滑狀況。 4.導管接觸部份之狀況。 5.連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況。 6.吸氣及排氣之能力。 7.設置於排放導管上之採樣設施是否牢固、鏽蝕、損壞、崩塌或其他妨礙作業安全事項。 8.其他保持性能之必要事項。 | 40 | 三年 |
|  |  | 重點檢查 | 開始使用、拆卸、改裝或修理時 | 1.導管或排氣機粉塵之聚積狀況。 2.導管接合部分之狀況。 3.吸氣及排氣之能力。 4.其他保持性能之必要事項。 | 47 | 三年 |
| 32 | 設置於局部排氣裝置內之空氣清淨裝置 | 定期檢查 | 每年 | 構造部份之磨損、腐蝕及其他損壞之狀況及程度。 除塵裝置內部塵埃堆積之狀況。 濾布式除塵裝置者，有濾布之破損及安裝部分鬆弛之狀況。 其他保持性能之必要措施。 | 41 | 三年 |
| 33 | 高壓氣體消費設備 | 作業檢點 | 使用開始前及使用後 | 檢點設備有否異常。 | 62 | -- |
|  |  |  | 每日一次以上 | 就該設備之動作狀況實施檢點。 | 62 | -- |
| 34 | 異常氣壓之再壓室 | 定期檢查 | 每月 | 1.輸氣設備及排氣設備之動作狀況。 2.通話設備及警報裝置之動作狀況。 3.電話有否漏電。 4.電器、機械器具及配線有無損傷及其他異常。 | 42 | 三年 |
| 35 | 營造工程之施工架 | 定期檢查 | 每週 | 1.架材之損傷、安裝狀況。 2.立柱、橫檔、踏腳桁等之固定部分、接觸部分及安裝部分之鬆弛狀況。 3.固定材料與固定金屬配件之損傷及腐蝕狀況。 4.扶手等之拆卸及脫落狀況。 5.基腳之下沈及滑動狀況。 6.斜撐材、索條、橫檔等補強材之狀況。 7.立柱、踏腳桁、橫檔等之損傷狀況。 8.懸臂樑與吊索之安裝狀況及懸吊裝置與阻擋裝置之性能。 | 43 | 三年 |
| 36 | 營造工程之模版支撐架 | 定期檢查 | 每週 | 1.架材之損傷、安裝狀況。 2.支柱等之固定部分、接觸部分及搭接重疊部分之鬆弛狀況。 3.固定材料與固定金屬配件之損傷及腐蝕狀況。 4.基腳（礎）之沉陷及滑動狀況。 5.斜撐材、水平繫條等補強材之狀況。 | 44 | 三年 |
| 37 | 捲揚裝置 | 重點檢查 | 開始使用、拆卸、改裝或修理 | 1.確認捲揚裝置安裝部位之強度，是否符合捲揚裝置之性能需求。 2.確認安裝之結合元件是否結合良好，其強度是否合乎需求。 3.其他保持性能之必要事項。 | 46 | 三年 |
|  |  | 作業檢點 | 每日作業前 | 就其制動裝置、安全裝置、控制裝置及鋼索通過部分狀況實施檢點 | 51 | -- |
| 38 | 異常氣壓之輸氣設備 | 重點檢查 | 初次使用或予分解後加以改造、修理或停用一個月以上擬再度使用時 | 實施重點檢查。 | 48 | 三年 |
|  |  |  | 設備故障或因出水或其他異常，致高壓室內作業勞工有遭受危險之虞時 | 迅即使勞工自沈箱、壓氣潛盾等撤離，避免危難，應即檢點輸氣設備之有無異常，沈箱等之有無異常沈降或傾斜及其他必要事項。 |  |  |
| 39 | 工業用機器人 | 作業檢點 | 每日作業前 | 1.制動裝置之機能。 2.緊急停止裝置之機能。 3.接觸防止設施之狀況及該設施與機器人間連鎖裝置之機能。 4.相連機器與機器人間連鎖裝置之機能。 5.外部電線、配管等有無損傷。 6.供輸電壓、油壓及空氣壓有無異常。 7.動作有無異常。 8.有無異常之聲音或振動。 | 60 | -- |
| 40 | 高壓氣體製造設備 | 作業檢點 | 使用開始前及使用後 | 設備有無異常。 | 61 | -- |
|  |  | 作業檢點 | 每日一次以上 | 依所製造之高壓氣體種類及製造設備狀況，就該設備之動作狀況實施檢點。 | 61 | -- |
| 41 | 危險性設備作業 | 作業檢點 | 作業中 | 使該勞工就其作業有關事項實施檢點： 1.鍋爐之操作作業。 2.第一種壓力容器之操作作業。 3.高壓氣體特定設備之操作作業。 4.高壓氣體容器之操作作業。 | 64 | -- |
| 42 | 高壓氣體作業 | 作業檢點 | 作業中 | 使該勞工就其作業有關事項實施檢點： 1.高壓氣體之灌裝作業。 2.高壓氣體容器儲存作業。 3.高壓氣體之運輸作業。 4.高壓氣體之廢棄作業。 | 65 | -- |
| 43 | 工業用機器人之教導及操作作業 | 作業檢點 | 作業中 | 使該勞工就其作業有關事項實施檢點。 | 66 | -- |
| 44 | 營造作業 | 作業檢點 | 作業中 | 使該勞工就其作業有關事項實施檢點： 1.打樁設備之組立及操作作業。 2.檔土支撐之構築作業。 3.露天開挖之作業。 4.隧道、坑道開挖作業。 5.混凝土作業。 6.鋼架施工作業。 7.建築物之拆除作業。 8.其他營建作業。 | 67 | -- |
| 45 | 缺氧危險作業 | 作業檢點 | 作業中 | 使該勞工就其作業有關事項實施檢點。 | 68 | -- |
| 46 | 有害物作業 | 作業檢點 | 作業中 | 使該勞工就其作業有關事項實施檢點： 1.有機溶劑作業。 2.鉛作業。 3.四烷基鉛作業。 4.特定化學物質作業。 5.粉塵作業。 | 69 | -- |
| 47 | 異常氣壓作業 | 作業檢點 | 作業中 | 使該勞工就其作業有關事項實施檢點： 1.潛水作業。 3.沈箱作業。 2.高壓室內作業。 4.氣壓沈箱、沈筒、潛盾施工等作業。 | 70 | -- |
| 48 | 金屬之熔接、熔斷或加熱作業 | 作業檢點 | 作業中 | 使該勞工就其作業有關事項實施檢點： 1.乙炔熔接裝置。 2.氣體集合裝置。 | 71 | -- |
| 49 | 危險物之製造、處置作業 | 作業檢點 | 作業中 | 相關檢點項目。 | 72 | -- |
| 50 | 林場作業 | 作業檢點 | 作業中 | 相關檢點項目。 | 73 | -- |
| 51 | 船舶清艙解體作業 | 作業檢點 | 作業中 | 相關檢點項目。 | 74 | -- |
| 52 | 碼頭裝卸作業 | 作業檢點 | 作業中 | 相關檢點項目。 | 75 | -- |
| 53 | 爆竹煙火製造作業 | 作業檢點 | 作業中 | 相關檢點項目。 | 76 | -- |
| 54 | 作業中之纖維纜索、乾燥室、防護用具、電氣機械器具及自設道路 | 作業檢點 | 作業中 | 相關檢點項目。 | 77 | -- |