溫室氣體盤查 Q&A ：           101.02.01製定版本

Q：如何才能完整鑑別校園所有的溫室氣體排放源？

A：除了以用電、用油、用燃料等對象鑑別，本校第一次教育訓練教材中也提供校園主要溫室氣體排放源列表，盤查人員可依表列之項目逐一盤點、核對。

| 設施 | 排放源 | 單位 | 類別 | 範疇別 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 發電機 | 柴油 | 總務處、各單位 | 固定式 | 1 |
| 除草機 | 汽油、柴油 | 總務處、各單位 | 移動式 | 1 |
| 農用機具 | 汽油、柴油 | 總務處、實驗室 | 移動式 | 1 |
| 瓦斯爐 | 天然氣（管線瓦斯） | 總務處、餐廳、實驗室 | 固定式 | 1 |
|  | 液化石油氣（桶裝瓦斯） |  |  |  |
| 鍋爐 | 天然氣（管線瓦斯） | 游泳池、宿舍 | 固定式 | 1 or 3 |
|  | 液化石油氣（桶裝瓦斯） |  |  |  |
|  | 液化天然氣 |  |  |  |
|  | 汽油 |  |  |  |
|  | 柴油 |  |  |  |
|  | 燃料油 |  |  |  |
| 公務車輛（小客車） | 汽油 | 總務處、各單位 | 移動式 | 1 or 3 |
|  | 柴油 |  |  |  |
| 公務車輛（大客車） | 汽油 | 總務處 |  |  |
|  | 柴油 |  |  |  |
| 實驗室酒精燈 | 乙醇 | 實驗室 | 固定式 | 1 |
| 實驗室甲醇燃燒 | 甲醇 |  |  |  |
| 實驗室甲烷鋼瓶 | 甲烷 |  |  |  |
| 實驗室笑氣鋼瓶 | N2O |  |  |  |
| 實驗室乙炔鋼瓶 | 乙炔 |  |  |  |
| 二氧化碳鋼瓶 | 二氧化碳 |  |  |  |
| 牛羊豬雞馬 | 甲烷 |  | 逸散性 | 1 |
| 冰溫熱開飲機 | 冷媒 | 實驗室、總務處 | 逸散性 |  |
| 汽車冷媒 | 冷媒 |  |  |  |
| 空調冰水主機 | 冷媒 |  |  |  |
| 大型冷藏櫃 | 冷媒 |  |  |  |
| 二氧化碳滅火器 | 二氧化碳 |  |  |  |
| 電錶 | 外購電力 | 總務處 | 固定式 | 2 |
| 廢棄污泥 | 甲烷 | 實驗室、總務處 | 逸散性 | 1 |
| 廢棄物掩埋 | 甲烷 | 實驗室、總務處 |  |  |
| 污水處理廠 | 甲烷 | 實驗室、總務處 |  |  |
| 化糞池 | 甲烷 | 總務處 |  |  |

Q：系、所、院對排放源的歸屬權釐清該如何確認？

A：通常以擁有該標的物的「所有權」、「經營權」或是「負擔其財務」這三項進行認定。例如：系上實驗室所管理的二氧化碳滅火器，是由系上出錢負責更換，這樣二氧化碳滅火器的排放源就屬於系上。

Q：活動強度數據的蒐集？

A：活動強度數據必須提供一個完整盤查年度的數據，盤查年度由1月1日起算至12月31日，同時也必須是真實的「使用量」。例如盤查年度為98年，98年1月份的電費收據所記錄的用電度數，通常是97年度12月份的用電度數，或是橫跨兩個年度的用電度數，此時，必須精確計算出落在盤查年度的用電度數（類似的情況也可能出現在天然氣費收據或是其他以期間計量的單據）。

Q：提供活動強度數據時，也同時必須提供佐證資料，所謂的佐證資料？

A：佐證資料是指能夠證明活動強度數據的書面資料，可以是收費單據、採購單據、採購合約、送貨單據、物料清冊文件、燃料量測文件、儀器量測報表、檢測報告、教職員生人數統計表、廠商證明…。每一筆活動強度數據都必須有所本，有所依據，若數據為數筆數據的加總，佐證資料上顯示的數據也必須能加總出相同的數據。

Q：在實驗室中若發生無法提供佐證資料時，必須提供合理的推估公式與方法。

A：舉例，若實驗室9 8年採購了1 0公升的酒精，有一張標示1 0公升的採購單據，酒精於9 8年度全數使用完畢，酒精的用途有燃燒、擦拭等。但因為只有燃燒酒精會產生溫室氣體；因此，除了提供1 0公升的採購單據外，尚必須推估酒精的燃燒使用量。

其推估說明或公式如：

- 每公升的酒精有十分之一用來擦拭，因此98年度的酒精燃燒使用量為9公升（採購單據加上這一段的說明，就可以做為充分的佐證資料）。

- 上化學課時，每次一組實驗使用15毫升酒精在酒精燈中進行燃燒使用，一班分六組，一學期上六次有用酒精燃燒的課程，因此酒精燃燒使用量為15毫升*6組*6次=540毫升。

Q：教職員生人數經常在變動，盤查工具的人數要如何填報？

A：建議盤查統一將第一學期及第二學期註冊時的人數加總平均做為依據，這樣比較接近現況(真值)。

Q：與溫室氣體盤查作業相關的文件與佐證資料應如何保管？

A：除保管原始憑證之單位依既有之保管程序外，溫室氣體管理工作相關之文件、佐證資料建議以電子化方式儲存保管，以便查證人員查核；如以紙本方式保管，則需以檔案夾歸檔，每年一冊。

Q：校園中央空調的冰水主機或是冷氣機的冷媒，是否列入排放源鑑別？

A：是，根據學校的財產保管清冊，屬於學校財產之冰水主機及冷氣機都需要列入鑑別。且冷媒的種類很多，目前只針對京都議定書管制的冷媒進行鑑別(可以由下表查詢)，如一般常見的R22冷媒是不需要進行排放源鑑別。

| 溫室氣體類別 | 溫室氣體 |
| --- | --- |
| 氫氟碳化物 (HFC) | 三氟甲烷HFC-23/R-23，CHF3 |
|  | 二氟甲烷HFC-32/R-32，CH2F2 |
|  | 一氟甲烷HFC-41，CH3F |
|  | 1,1,1,2,2-五氟乙烷HFC-125/R-125，C2HF5 |
|  | 1,1,2,2-四氟乙烷HFC-134，C2H2F4 |
|  | 1,1,1,2-四氟乙烷HFC-134a/R-134a，C2H2F4 |
|  | 1,1,2-三氟乙烷HFC-143，CHF2CH2F |
|  | 1,1,1-三氟乙烷HFC-143a/R-143a，C2H3F3 |
|  | 1,2-二氟乙烷HFC-152，CH2FCH2F |
|  | 1,1-二氟乙烷HFC-152a/R-152a，C2H4F2 |
|  | 一氟乙烷HFC-161，CH3CH2F |
|  | 1,1,1,2,3,3,3-七氟丙烷HFC-227ea，CF3CHFCF3 |
|  | 1,1,1,2,2,3-六氟丙烷HFC-236cb，CH2FCF2CF3 |
|  | 1,1,1,2,3,3-六氟丙烷HFC-236ea，CHF2CHFCF3 |
|  | 1,1,1,3,3,3-六氟丙烷HFC-236fa，C3H2F6 |
|  | 1,1,2,2,3-五氟丙烷HFC-245ca，CH2FCF2CHF2 |
|  | 1,1,1,3,3-五氟丙烷HFC-245fa，CHF2CH2CF3 |
|  | 1,1,1,3,3-五氟丁烷HFC-365mfc，CF3CH2CF2CH3 |
|  | 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-十氟戊烷HFC-43-10mee，CF3CHFCHFCF2CF3 |
|  | R401a，R22/152a/124（53/13/34） |
|  | R401b，R22/152a/124（61/11/28） |
|  | R404a，R125/143a/134a（44/52/4） |
|  | R407a，R32/125/134a（20/40/40） |
|  | R407b，R32/125/134a（10/70/20） |
|  | R407c，R32/125/134a（23/25/52） |
|  | R408a，R125/R143a/22（7/46/47） |
|  | R410a，R32/125（50/50） |
|  | R413a，R134a/218/600a |
|  | R417a，R125/134a/600a |
|  | R507，R125/143a（50.0/50.0） |

| 溫室氣體類別 | 溫室氣體 |
| --- | --- |
| 全氟化碳 (PFC) | 六氟乙烷PFC-116，C2F6 |
|  | 四氟化碳PFC-14，CF4 |
|  | 全氟丙烷，C3F8 |
|  | 八氟環丁烷，C4F8 |
|  | 全氟丁烷，C4F10 |
|  | 全氟戊烷，C5F12 |
|  | 全氟己烷，C6F14 |
|  | 三氟化氮，NF3 |