第一階段：事故發生、通報、疏散

描述：1.	臺灣大學生科館某研究生因地震受到驚嚇而撞到手拿『甲醛』之同學，導致溶劑潑到一旁熱源，引起火災。館內消防偵測系統發出聲響。

2.	實驗室人員通報駐警隊發生火災及人員受傷，請求支援協助。

3.	實驗室人員通報系主任，緊急廣播館內所有人員關閉電源，進行疏散。

預估所需設備：火警警報設備、廣播系統與通訊設備

演練人員：旁白、實驗室同學、消防局勤指中心、駐警隊、總值日官室、環安衛中心、環保局

註：旁白是方便其他館舍人員了解現階段演練動作或說明，如僅是館舍自行演練無需設置此類人員。

--------------------------------------------------------------------------------

場景1：

XXX室 ( A同學、B同學、C同學、D同學、E同學正在做實驗

(旁　白：	101年4月XX日上午10時50分，本校生科館5樓512實驗室，A同學發現一盒不知名的液體，即報告B學長。)

A同學：	學長，我發現一盒不知明液體，應如何處理？

B同學：那是以前學長留下來的，曾用作酸洗的酸液，把它作酸性廢液處理吧。

旁　白：	A同學把不知明的酸液倒入廢液桶中。未幾，廢液桶中發生沸騰；廢液並溢出桶外。A同學見狀受到驚嚇，撞到拿著『甲醛』正在做實驗的C同學，導致C同學手上『甲醛』潑灑到附近實驗桌的熱源，起火燃燒；並產生大量濃煙。E同學見狀，即拿防火毯覆蓋火源；過程中，因吸入大量濃煙而昏倒了。

C同學：學長，失火了！E同學昏倒了，趕快去救他。

旁　白：	此時E同學遭濃煙嗆傷，D同學與A同學將E同學扶至通風處做初步急救處理，為E同學蓋上薄毯，等待救援。

在512室中，C同學立即用滅火器向火苗處噴灑，火勢無法控制。

B同學見火勢越來越大，緊急通報駐警隊及系主任請求支援。

駐警隊接獲通報後，聯絡保健中心出動救護車，並聯絡環安衛中心。

系主任接獲通報後，聯絡院長（緊急應變編組總指揮）啟動生科館緊急應變編組。

B同學：喂！駐警隊嗎？我是生科系學生B##，生科館5樓512實驗室現在發生毒性化學物質「甲醛」外洩引發火災，現在火勢愈來愈大、有1名同學嗆傷，請幫忙通知消防隊及保健中心派員協助救援！（對話時駐警隊同時進行確認）

駐警隊：（確認），我會聯絡相關單位緊急處理。（隨即依本校職業災害通報及聯絡圖通知消防局勤指中心、保健中心、環安衛中心及總值日官室）

B同學：喂！系主任嗎？我是生科系學生B##，生科館5樓512實驗室現在發生毒性化學物質「甲醛」外洩引發火災，現在火勢愈來愈大、有1名同學嗆傷，請求支援！

系主任：好！知道了，請關閉電源後馬上撤離現場。我馬上通知人員前往支援。

系主任：喂！院長嗎？我是XXX，生科館5樓512實驗室現在發生毒性化學物質「甲醛」外洩引發火災，現在火勢愈來愈大，是否須啟動緊急應變編組？

院　長：好，馬上啟動生科館自衛消防編組。並通知搶救班及救護班前往支援；其他各班就位並啟動機制。

駐警隊：喂！你好，請問是消防局勤務指揮中心嗎?我這裡是臺灣大學駐警隊，本校生科館5樓512室上午10時50分發生毒化物「甲醛」不小心噴灑引起火災，目前有1名學生嗆傷，請協助救援，我們將派員在校門口接應你們，我的電話33669110、33669110。消防局勤指中心：（確認，立刻派員前往協助救援）。

駐警隊：喂！你好，請問是保健中心嗎？我是駐警隊值班人員＃＃＃，生科館5樓512實驗室於上午10時50分發生毒性化學物質「甲醛」外洩引起火災，目前有1名學生嗆傷，請派員協助救援。（對話時保健中心同時確認）

駐警隊：喂！環安衛中心？我是駐警隊值班人員＃＃＃，生科館5樓512實驗室於上午10時50分發生毒性化學物質「甲醛」外洩引起火災，目前有1名學生嗆傷，請派員協助救援。（對話時環安衛中心同時進行確認）

駐警隊：喂！總值日官室嗎？我是駐警隊值班人員＃＃＃，生科館5樓512實驗室發生火災，請派員支援協助。（對話時總值日官室同時進行確認）

旁　白：	這時生科館火警警鈴響起，通報班班長緊急廣播，通知館內人員撤離。

通報班班長：大家注意，大家注意，本館5樓512室發生化災，請關閉電源，瓦斯及鋼瓶之開關，請勿搭乘電梯！請以口罩或衣物遮蔽口鼻並依各樓層引導人員指揮撤離至總圖北側廣場集合。

Dean : 	Attention Please! There is poison disaster on 5 floor at room 512. Please turn off the electricity and gas before you leave. Do not take the elevator. Please cover your nose and mouth with mask or cloth and follow the instruction of leading person on each floor to leave the building immediately.’ Please gather at the square at the north side of the library.

第二階段：啟動應變機制

描述：1.	人員疏散，生科館啟動緊急應變機制，安全官依相關應變資料評估後向指揮官報告。

2.	各任務編組班長點名後向指揮官報告，指揮官說明事故狀況，研判相關資訊後，分派任務。

3.	駐警隊、事務組、營繕組、環安衛中心向總指揮官報到。

3.	通報班通報鄰近館舍進行疏散。

4.	搶救班聚集滅火器（使用與備用），使用室內消防栓以水霧噴灑降溫與隔離，提供相關資訊供消防隊參考，並引導消防隊人員進入事故地點。

5.	避難引導班管制電梯、引導救災人員、進行人員疏散與樓層淨空。

6.		安全防護班關閉空調、通知營繕組斷電、調集應變器材，並進行人員進出暖區之管制與登錄。

7.	救護班瞭解傷患情形、實施簡易急救、設置救護站、調集防護具、引導醫護人員、提供資料。

8.	指揮官向總指揮官報告災況與應變情形。

9.	保健中心救護車現場支援。

預估所需設備：緊急應變相關資料、C級防護衣、急救箱、擔架、指揮棒、警示帶、發電機、抽水幫浦、MSDS。

演練人員：總指揮官、副總指揮官、指揮官、安全官、通報班、搶救班、避難引導班、安全防護班、救護班、駐警隊、營繕組、保健中心。

------------------------------------------------------------------------------

旁　白：在人員在做疏散的同時，生科館由院長指示啟動緊急應變機制，通報班、搶救班、避難引導班、安全防護班、救護班。

搶救班使用滅火器撲滅火苗，但大量嗆鼻濃煙冒出，即撤離。

避難引導班派人管理電梯，嚴禁撤離人員使用電梯。

各樓層撤離人員依循指示撤離，引導人員確認淨空後，關閉防火門後，撤離。

安全官查閱MSDS、緊急應變指南及該實驗室化學品清單、配置圖，確認災害類別。界定熱區、暖區與冷區區域、救災人員防護具等級，並確定生科館事發地點緊鄰之館舍必須同時疏散後，向指揮官、總指揮官報告。

此刻，通報班、搶救班、避難引導班、安全防護班、救護班集合。

指揮官簡述災況，並指揮各班執行任務，並回報總指揮官。

通報班班長：報告指揮官，通報班到。

搶救班班長：報告指揮官，搶救班到。

避難引導班班長：報告指揮官，避難引導班到。

安全防護班班長：報告指揮官，安全防護班到。

救護班班長：報告指揮官，救護班到。

指揮官：生科館512實驗室發生「甲醛」毒災，該實驗室另存放三氯甲烷等毒化物可能造成危害，有1人嗆傷。本次毒災的熱區為512室及其周邊實驗室，暖區為整棟生科館。

請通報班通報地理系館進行疏散。

請搶救班集結滅火器備用，這是MSDS、配置圖與化學清單請交給消防隊參考。

請安全防護班準備發電機與抽水機，並執行其他任務。

請避難引導班派人管制救災人員進出熱區，並登記人員進出時間。

請救護班集結C級防護衣10套及N95口罩100個。這是MSDS與化學清單請交給醫護人員。

報告總指揮官，我已完成初步任務。

旁　白：駐警隊到場，向總指揮官報到。

駐警隊：報告總指揮官，駐警隊報到。

總指揮官：請依管制圖進行交通人員管制。

駐警隊：是的。

旁　白：保健中心到場向總指揮官報到。

保健中心：報告總指揮官，保健中心報到。

總指揮官：現有1人嗆傷，請救護班人員引導救人。

保健中心：是的。

旁　白：事務組到場向總指揮官報到。

事務組：報告總指揮官，事務組報到。

總指揮官：5樓512實驗室發生「甲醛」毒災，有1人嗆傷。本次毒災的熱區為512室及其周邊實驗室，暖區為整棟生科館。

總指揮官：請架設帳篷，並在生科館前堆放沙包。

事務組：是的。

旁　白：營繕組攜帶生科館及鄰近區域附近電力、瓦斯等管線配置圖到場，向總指揮官報到。

營繕組：報告總指揮官，營繕組報到。

總指揮官：請切斷生科館總電源。

營繕組：是的。

旁　白：環安衛中心到場向總指揮官報到。

環安衛中心：報告總指揮官，環安衛中心帶來C級防護衣10套、N95口罩100個。

總指揮官：謝謝。

旁　白：各班班長陸陸續續向指揮官回報。

旁　白：教官維持秩序並向總指揮官報告。

教　官：報告總指揮官，已聯絡受傷學生家長，並有1名教官陪同至醫院瞭解學生病情。

總指揮官：謝謝。

第三階段：消防局抵達，指揮權轉移

描述：1.	臺北市消防局接獲通報後立即派員至現場支援滅火與人命救助應變作業。

2.	消防局人員抵達現場，校方總指揮官向消防局簡報狀況後，將指揮權轉移給消防局。

3.	消防人員依現場狀況著消防衣佩戴空氣呼吸器，並進行滅火作業，阻絕毒化物向外擴散。

預估所需設備：水箱車、化學車、救護車、除污站(除污棚)、甲醛MSDS及緊急應變指南。

演練人員：旁白、校方總指揮官、消防局、學生、消防人員、保健中心。

------------------------------------------------------------------------------

旁　白：臺北市消防局金華分隊救護車、消防車與華山分隊化學處理車抵達支援滅火與人命救助。

在指揮中心中內臺大指揮官向消防隊指揮官簡報現況後，進行指揮權轉移。

消防隊指揮官：報告總指揮官報到，水箱車1輛、化學車1輛，人員15人投入救災行列。

總指揮官：謝謝。請指揮官向您報告現況。

指揮官：生科館512室發生「甲醛」毒災。

目前已完成人員撤離、清查、危害性物質搬移、斷電工作。

這是生科館與512室平面配置圖、化學藥品清單及MSDS。

消防局指揮官：好的，謝謝。

本校事務組協助以沙包圍堵消防廢水及攔截排水溝，以有效防堵有毒液體造成環境污染。

同時部分消防人員在生科館大門外，也就是暖區與冷區交界處，架設除污棚。

第四階段：環保單位抵達，指揮權轉移

描述：1.	環保局及北區毒災應變諮詢中心人員陸續抵達，因甲醛屬於環保署列管之毒性化學物質，消防局大安區金華分隊在做完簡報後將指揮權移轉給臺北市環保局。

2.	北區毒災應變諮詢中心諮詢人員抵達現場後，擔任現場指揮官幕僚，協助現場救災、環境污染監測與污染採樣等工作。

預估所需設備：通訊設備、救災資訊、毒災前進指揮車（環境污染監測與污染採樣設備）。

演練人員：旁白、現場指揮官、環保局人員、北區毒災應變諮詢中心人員。

------------------------------------------------------------------------------

旁　白：	現在目前環保局與北區毒災應變諮詢中心人員相繼抵達，正向指揮中心報到，進行指揮權轉移。環保局人員為指揮官，並由北區毒災應變諮詢中心人員擔任安全諮詢幕僚，協助救災，並進行環境污染監測與污染採樣等工作。

第五階段：火勢撲滅、災情控制，進行環境測定

描述：1.	現場經消防、環保等單位與學校緊急應變小組的共同努力下，於半小時後終於將災情控制。

2.	現場雖已控制，但仍有少許濃煙與刺鼻味傳出，為了確認已無殘火，由消防人員著B級防護裝備進行無殘火確認工作；另外由北區毒災變諮詢中心人員，攜帶偵測儀器確認毒化物污染與殘留狀況。

3.		經消防局、環保局及毒災應變諮詢中心人員會同確認已無殘火及毒化物污染濃度後，向現場指揮官回報災情已獲控制。

預估所需設備：通訊設備、B級防護裝備、手提偵測器*2台。

演練人員：現場指揮官（環保局長官）、消防局金華分隊救災人員、環保局人員、北區毒災變諮詢中心人員。

------------------------------------------------------------------------------

消防指揮官：目前現場已獲控制，並已完成無殘火確認工作，但仍有少許濃煙與刺鼻味。這是該館平面圖與512室化學清單。

環保指揮官：請環保局及北區毒災變諮詢中心人員著 C級防護裝備，攜帶偵測儀器進行環境偵測，確認毒化物污染與殘留狀況。

旁　白：此時北區毒災應變諮詢中心人員以化災應變前進指揮車支援偵檢。

第六階段：災害狀況解除

描述：經環保局及北區毒災應變諮詢中心人員確認環境測定結果於標準值內，由現場指揮官宣佈狀況解除。

預估所需設備：通訊設備。

演練人員：旁白、災害應變中心成員、校方緊急應變小組、現場指揮官。

------------------------------------------------------------------------------

旁　白：現場經環保局與北區毒災應變諮詢中心複偵後，空氣中未檢測出甲醛等有毒氣體，熱區及暖區區域已無危害之虞，複偵人員經過除污棚進行除污作業後，揮動綠旗，告知偵測結果正常。

由總指揮官宣布狀況解除。

總指揮官：狀況解除。

第七階段：災後環境清理與復原

描述：1.	支援單位應變作業停止，校方開始進行善後污染清除工作。

2.	校方規劃環境污染清理與復原工作，並成立清理與復原工作小組，成員著C級防護裝備進行污染之廢棄物清除，首先針對整棟大樓進行污染區域劃分，同時確認污染廢棄物，再將易燃易爆的廢棄容器或鋼瓶小心集中處理，並將可能遭毒化物污染的廢棄物標示裝桶密封，最後依不同廢棄物的特性分類處理。

3.	臺北市環保局吸泥車至現場協助抽取污水，並監督校方清除處理程序。

預估所需設備：無。

演練人員：旁白口述。

--------------------------------------------------------------------------------

旁　白：	現由臺大環安衛中心人員、512室負責教授、生科院環安衛小組召集人，著C級防護裝備，進入生科館，進行廢棄物清除與廢水收集回收工作。

為避免造成環境二次污染，環保局派遣吸泥車抽取現場消防水及除污水。

具危害性（易燃或易爆）的廢棄容器、廢水與遭廢水污染的廢棄物標示分類集中暫存集中管理，再委託代檢驗業者進行檢驗。

再依廢水與廢棄物之特性委託合格代清理業者清理災害事故現場之相關廢棄物。

旁　白：本校相關人員至醫院探視慰問送醫治療學生，瞭解受傷程度，並提供相關醫療諮詢與協助。後續並持續瞭解受傷人員復原情形，並請相關單位提供必要之心理輔導。

生科院院將於3日內填寫職業災害報告單與毒化物事故調查處理報告表，除供校方向主管機關報備外，亦供校方日後宣導、輔導、追蹤、備查，後續並辦理相關保險理賠或職業災害補償等費用的申請。

演練結束